ZNALECKÝ POSUDEK

číslo položky: 1758-3-2022

Znalecký posudek je podán v oboru EKONOMIKA pro ceny a odhady se zvláštní specializací nemovitosti.

Stručný popis předmětu znaleckého posudku

Předmětem ocenění je administrativní budova č.p. 2136 s příslušenstvím, bez pozemku,  v katastrálním území Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary.

Znalec:	    J I Ř Í   K O P E C K Ý,  soudní   znalec  v oboru

EKONOMIKA, CENY a  ODHADY nemovitostí

Adresa:               Meinlinova 312

190 16  P r a h a  9 – Koloděje

Mobil: +420 737 256 762

E-mail: odhadynemo@volny.cz

Zadavatel:	    Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Monika Elfmarková

K Beránku 3, 143 00 Praha 4

Číslo jednací:	1758-3-2022

| OBVYKLÁ CENA | 5 000 000 Kč |
| --- | --- |

Počet stran:  30	Počet vyhotovení: 2	Vyhotovení číslo: 1, 2

Podle stavu ke dni: 18.1. 2022	Vyhotoveno: V Praze dne 27.1. 2022

Kopecký Jiří

1. ZADÁNÍ

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele

Znalecký úkol.

Ocenění administrativní budovy č.p. 2136, která je vedena  na L.V. č. 2141, s příslušenstvím, bez pozemku č. 864, u katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.  Pro zjištění Administrativní ceny je pak použita vyhláška Ministerstva  financí č. 424//2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška).

V daném případě pro nemovitosti katastrální území Karlovy  Vary je obvyklá cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku.

Metodika ocenění

Pro zjištění skutečné technické hodnoty je v tomto případě použita metodika reprodukční ceny  snížené o  přiměřené opotřebení  k věku  a  intenzitě  užívání. Pro výpočet je použito podkladů URS Praha vč.  seznamu směrných  orientačních sazeb  ke sborníku S-850 a sazebníku orientačních sazeb přímých nákladů a zahraniční metodika publikovaná Conzultinvestem Praha. Pro zjištění Administrativní ceny pak použita vyhláška Ministerstva  financí č. 424//2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška).

1.2. Účel znaleckého posudku

Určení obvyklé ceny nemovité věci

Exekuční příkaz č. j. 115 EX 58/21-009

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru znaleckého posudku

Zadavatel posudku nesdělil znalci údaje, které by ovlivnily obvyklou cenu nemovitosti.

1.4. Prohlídka a zaměření

Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 18.1. 2022.

2. VÝČET PODKLADŮ

2.1. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis

Zákonč.151/1997Sb. o oceňování majetku

Zákon 183/2006Sb. (zákon o územním plánování a stavebním řádu) včetně příslušných prováděcích vyhlášek)

Zákon 89/2012Sb. (občanský zákoník)

Zákon č. 256/2013Sb. (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů včetně příslušných prováděcích vyhlášek

Výpis z katastru nemovitostí LV č. 2141, ze dne 10. 9. 2021

Kopie katastrální mapy

Údaje a podklady zjištěné při fyzické prohlídce a zaměření nemovitosti.

Informace poskytnuté objednavatelem posudku

Objednávka znaleckého posudku, administrativní budova č.p. 2136.

Zadavatel posudku nesdělil znalci údaje, které by ovlivnily obvyklou cenu nemovitosti.

Prohlídka a zaměření nemovitost dne 18.1. 2022

Situace předmětného území v měř. 1:8 000

Fotodokumentace

Usnesení č.j. 115 EX 58/21-017, ze dne 11.10. 2021

Exekuční příkaz č.j. 115 EX 58/21-009, ze dne 2.7. 2021

2.2. Věrohodnost zdroje dat

2.2.1 Informace a dokumenty od zadavatele

- objednávka na vyhotovení ocenění

2.2.2 Informace z veřejně dostupných zdrojů

Různé databáze a analýzy

1. Databáze katastru nemovitostí, www.cuzk.cz

4. Letecké snímky, www.cuzk.cz, www.mapy.cz

5. Územně plánovací dokumentace územně samosprávných celků

Další zdroje:

1. www.sreality.cz

2. www.realitymix.centrum.cz

3. další realitní servery

2.2.3 Zákony a jiné předpisy

1. Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění předpisů pozdějších

2. Vyhláška č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti, ve znění předpisů pozdějších

3. Vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném, ve znění předpisů pozdějších

4. Vyhláška č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví, ve znění předpisů pozdějších

5. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů pozdějších

6. Zákon č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku, ve znění předpisů pozdějších

Vyhláška č. 424/2021 Sb.

2.3 Věrohodnost zdrojů dat

Znalec považuje výše uvedené zdroje dat za věrohodné. Jelikož věrohodnost podkladů a informací jako takových získaných z jednotlivých zdrojů, zejména těch předaných zadavatelem nemohla být

z objektivních důvodů ve všech ohledech ověřována (znalec nemá dostatečné nástroje na to, aby je ve všech ohledech ověřil), byla ověřována pouze s ohledem na vzájemnou konzistenci jednotlivých dat a jejich případnou zjevnou nesprávnost.

Není-li v tomto znaleckém posudku uvedeno výslovně jinak, považují se údaje o skutečnostech obsažených v tomto znaleckém posudku za pravdivé a správné, když nebyla zjištěna žádná zjevná nesrovnalost ani žádný zjevný vzájemný rozpor mezi podklady a informacemi navzájem.

3. NÁLEZ

3.1. Popis postupu při sběru či tvorbě dat

Zaměření při místním šetření, zajištění listinných podkladů

Posouzení bylo provedeno na základě:

- relevantních informací a dokumentů, které byly předány zadavatelem, případně na základě jím osobně sdělených informací;

- informace zjištěné při místním šetření nebo ohledání

- informací a dokumentů získaných z veřejně dostupných zdrojů (zejména internet), které souvisejí s předmětem posouzení;

- aplikovatelných právních předpisů, judikatury, znaleckých standardů a odborné literatury.

- Výpis z katastru nemovitostí

- Fotodokumentace

doplňující údaje a informace

3.2. Popis postupu při zpracování dat

Pro stanovení konkrétního postupu znalce jsou východiskem obecné metodické postupy a konkrétní volba způsobu posouzení, která závisí na konkrétním zadání znaleckého posudku.

3.1.1 Názvosloví

Základními předpisy upravujícími otázku cen a hodnot v České republice jsou zákon o cenách, zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhláška.

Pro výpočet byla použita vyhláška 424/2021 Sb.,

Zákon č. 151/1997, Sb.

3.3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat

| Katastrální údaje : | kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, k.ú. Karlovy Vary |
| --- | --- |
| Adresa nemovité věci: | Slovenská 2136, 360 01 Karlovy Vary |

Vlastnické a evidenční údaje

| ENERGETIC PROGRAMMES CENTER s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, LV: 2141, podíl 1 / 1 |  |
| --- | --- |

Výpis z katastru nemovitostí L.V. č. 2141,  ze dne 10.09. 2021

Vlastník:

ENERGETIC  PROGRAMMES CENTER s.r.o., Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3

Dokumentace a skutečnost

Předmětem ocenění je administrativní budova č.p. 2136, která se nachází v katastrálním území Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary.

Situace

| Typ pozemku: |  zast. plocha  ostatní plocha  orná půda  trvalé travní porosty  zahrada  jiný |
| --- | --- |
| Využití pozemků: |  RD  byty  rekr.objekt  garáže  jiné |
| Okolí: |  bytová zóna  průmyslová zóna  nákupní zóna  ostatní |
| Přípojky: |  /  voda  /  kanalizace  /  plyn |
| veř. / vl. |  /  elektro  telefon |

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):	 MHD	 železnice	 autobus

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): 	 dálnice/silnice I. tř. 	 silnice II.,III.tř.

Poloha v obci:	širší centrum - smíšená zástavba

| Přístup k pozemku |  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace |
| --- | --- |

Celkový popis nemovité věci

Předmětem ocenění je administrativní budova, s příslušenstvím, bez pozemku, v katastrálním území Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary. Budova je vedena  na L.V. č. 2141 u Katastrálního úřadu pro karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary. Nemovitost se nachází na okraji města Karlovy Vary, na výpadové komunikaci „ Slovenská ”. Jedná se o budovu, která byla postavena jako objekt nepodsklepený, o dvou nadzemních podlažích a zastřešení.  Celý objekt je krytý stanovou střechou,klempířské konstrukce kompletní, obvodové zdivo cihelné, fasáda hladká štuková, podlahy dlažby, schodiště ocelová konstrukce a dlažba, dveře dřevěné s obložkami, vytápění plynové, které je nyní mimo provoz a náhradou je vytápění elektrické. Okna plastová, v přední části u vchodu do budovy je monumentální sloupoví, horní podlaží je kolem dokola ustoupeno o jeden metr čímž vzniknul ochoz, který je zajištěn zábradlím z balustrád.

Dispozičně je celý objekt řešen takto:

I. Nadzemní podlaží - vstupní hala s recepcí, malá kuchyňka, komora, sklad, toaleta, kotelna, 2x WC

II. Nadzemní podlaží - WC, 2x kancelář, 1x pokoj, schodiště.

Budova má provedenou přípojku vody, plynu, kanalizace a el. přípojku zemním kabelem.

Součástí ocenění jsou venkovní úpravy, pozemek na kterém budova stojí není předmětem ocenění, neboť je jiného vlastníka.

Rizika

| Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou |  |
| --- | --- |
| NE | Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí |
| NE | Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) |
| NE | Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací |
| NE | Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace |

| Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou |  |
| --- | --- |
| NE | Nemovitá věc není situována v záplavovém území |

| Ostatní rizika: nejsou |  |
| --- | --- |
| NE | Nemovitá věc není pronajímána |

3.4. Obsah

| Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu |  |
| --- | --- |
| 1. Administrativní budova č.p. 2136 - ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu |  |
| 2. Přípojka vody DN 40 mm |  |
| 3. Přípojka kanalizace DN 200 mm |  |
| 4. Přípojky elektro 3fázové, kabel Al 16 mm2 v zemi |  |
| 5. Plynová přípojka do DN 40 |  |
| 6. Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm |  |

| Obsah tržního ocenění majetku |  |
| --- | --- |
| 1. Věcná hodnota staveb |  |
| 1.1. Administrativní budova č.p. 2136 |  |
| 2. Věcná hodnota ostatních staveb |  |
| 2.1. Přípojka vody DN 40 mm |  |
| 2.2. Přípojka kanalizace DN 200 mm |  |
| 2.3. Přípojky elektro 3fázové, kabel Al 16 mm2 v zemi |  |
| 2.4. Plynová přípojka do DN 40 |  |
| 2.5. Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm |  |
| 3. Výnosová hodnota |  |
| 3.1. Budova čp. 2136 |  |
| 4. Porovnávací hodnota |  |
| 4.1. Administrativní budova čp 2136 |  |

4. ZNALECKÝ POSUDEK

4.1. Ocenění

| Ocenění prováděné podle cenového předpisu |  |
| --- | --- |
| Název předmětu ocenění: | administrativní budova č.p. 2136 |
| Adresa předmětu ocenění: | Slovenská 2136 |
|  | 360 01 Karlovy Vary |
| LV: | 2141 |
| Kraj: | Karlovarský |
| Okres: | Karlovy Vary |
| Obec: | Karlovy Vary |
| Katastrální území: | Karlovy Vary |
| Počet obyvatel: | 48 319 |

Oceňovací předpis

Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb., č. 225/2017 Sb. a č. 237/2020 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb., č. 188/2019 Sb., č. 488/2020 Sb. a č. 424/2021 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.

Index trhu s nemovitými věcmi

| Název znaku | č. | Pi |
| --- | --- | --- |
| 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá poptávce | II | 0,00 |
| 2. Vlastnické vztahy: Pozemek s nemovitou stavbou (rozdílní vlastníci pozemku a stavby) | I | -0,03 |
| 3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná území | II | 0,00 |
| 4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu | II | 0,00 |
| 5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů | II | 0,00 |
| 6. Povodňové riziko: Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody) | I | 0,70 |
| 7. Hospodářsko-správní význam obce: Katastrální území lázeňských míst typu A) a obce s významnými lyžařskými středisky nebo obce s významnými turistickými cíli | I | 1,20 |
| 8. Poloha obce: Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem nebo katastrální území vyjmenovaných obcí v tabulce č. 1 přílohy č. 2 (kromě Prahy a Brna) | II | 1,10 |
| 9. Občanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) | I | 1,05 |

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky:

|  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Index trhu | IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + |  | Pi) = 0,941 |
|  |  | i = 1 |  |

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0:

|  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Index trhu | IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + |  | Pi) = 0,679 |
|  |  | i = 1 |  |

Index polohy

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Budovy pro obchod a administrativu

| Název znaku | č. | Pi |
| --- | --- | --- |
| 1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku | I | 0,65 |
| 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Rezidenční zástavba | I | 0,08 |
| 3. Poloha pozemku v obci: Navazující na střed (centrum) obce | II | 0,05 |
| 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí | I | 0,00 |
| 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je dostupná občanská vybavenost obce | I | 0,00 |
| 6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti | VI | 0,00 |
| 7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD – dobrá dostupnost centra obce | III | 0,00 |
| 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Výhodná – stavba s komerční využitelností | IV | 0,10 |
| 9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí | II | 0,00 |
| 10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost | II | 0,00 |
| 11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - n | II | 0,00 |

|  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Index polohy | IP = P1 * (1 + |  | Pi) = 0,800 |
|  |  | i = 2 |

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky:

Koeficient pp = IT * IP = 0,753

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0:

Koeficient pp = IT * IP = 0,543

1. Administrativní budova č.p. 2136 - ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu

Ocenění nákladovým způsobem

Ocenění staveb nákladovým způsobem

Administrativní budova č.p. 2136

Zatřídění pro potřeby ocenění

| Budova § 12: | F. budovy administrativní |
| --- | --- |
| Svislá nosná konstrukce: | zděná |
| Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: | 122 |

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výpočet jednotlivých ploch

| Podlaží | Plocha |  | [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Nadzemní podlaží | 16,2*8,5 | = | 137,70 |
| II. Nadzemní podlaží | 12,5*7,7 | = | 96,25 |
| Zastřešení | 12,5*7,7/3 | = | 32,08 |
| Zastavěné plochy a výšky podlaží |
| Podlaží | Zastavěná plocha | Konstr. výška | Součin |
| I. Nadzemní podlaží | 137,70 m2 | 3,30 m | 454,41 |
| II. Nadzemní podlaží | 96,25 m2 | 3,20 m | 308,00 |
| Zastřešení | 32,08 m2 | 1,00 m | 32,08 |
| Součet |  | 266,03 m2 |  | 794,49 |

| Průměrná výška všech podlaží v objektu: | PVP = | 794,49 / 266,03 | = 2,99 m |
| --- | --- | --- | --- |
| Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: | PZP = | 266,03 / 3 | = 88,68 m2 |

Obestavěný prostor

| Název | Obestavěný prostor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Nadzemní podlaží | (16,2*8,5)*(3,30) | = | 454,41 m3 |
| II. Nadzemní podlaží | (12,5*7,7)*(3,20) | = | 308,00 m3 |
| Zastřešení | (12,5*7,7/3)*(1,00) | = | 32,08 m3 |

(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení)

| Název | Typ | Obestavěný prostor |
| --- | --- | --- |
| I. Nadzemní podlaží | NP | 454,41 m3 |
| II. Nadzemní podlaží | NP | 308,00 m3 |
| Zastřešení | Z | 32,08 m3 |
| Obestavěný prostor - celkem: | 794,49 m3 |

Popis a hodnocení standardu

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)

Výpočet koeficientu K4

| Konstrukce, vybavení |  | Obj. podíl [%] | Část [%] | Koef. | Upravený obj. podíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Základy vč. zemních prací | S | 8,20 | 100 | 1,00 | 8,20 |
| 2. Svislé konstrukce | S | 17,40 | 100 | 1,00 | 17,40 |
| 3. Stropy | S | 9,30 | 100 | 1,00 | 9,30 |
| 4. Krov, střecha | S | 7,30 | 100 | 1,00 | 7,30 |
| 5. Krytiny střech | S | 2,10 | 100 | 1,00 | 2,10 |
| 6. Klempířské konstrukce | S | 0,60 | 100 | 1,00 | 0,60 |
| 7. Úprava vnitřních povrchů | S | 6,90 | 100 | 1,00 | 6,90 |
| 8. Úprava vnějších povrchů | S | 3,30 | 100 | 1,00 | 3,30 |
| 9. Vnitřní obklady keramické | S | 1,80 | 100 | 1,00 | 1,80 |
| 10. Schody | S | 2,90 | 100 | 1,00 | 2,90 |
| 11. Dveře | S | 3,10 | 100 | 1,00 | 3,10 |
| 12. Vrata | X | 0,00 | 100 | 1,00 | 0,00 |
| 13. Okna | S | 5,20 | 100 | 1,00 | 5,20 |
| 14. Povrchy podlah | S | 3,20 | 100 | 1,00 | 3,20 |
| 15. Vytápění | S | 4,20 | 100 | 1,00 | 4,20 |
| 16. Elektroinstalace | S | 5,70 | 100 | 1,00 | 5,70 |
| 17. Bleskosvod | S | 0,30 | 100 | 1,00 | 0,30 |
| 18. Vnitřní vodovod | S | 3,20 | 100 | 1,00 | 3,20 |
| 19. Vnitřní kanalizace | S | 3,10 | 100 | 1,00 | 3,10 |
| 20. Vnitřní plynovod | S | 0,20 | 100 | 1,00 | 0,20 |
| 21. Ohřev teplé vody | S | 1,70 | 100 | 1,00 | 1,70 |
| 22. Vybavení kuchyní | X | 0,00 | 100 | 1,00 | 0,00 |
| 23. Vnitřní hygienické vyb. | S | 3,00 | 100 | 1,00 | 3,00 |
| 24. Výtahy | C | 1,40 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Ostatní | S | 5,90 | 100 | 1,00 | 5,90 |
| 26. Instalační pref. jádra | X | 0,00 | 100 | 1,00 | 0,00 |
| Součet upravených objemových podílů | 98,60 |
| Koeficient vybavení K4: | 0,9860 |

Výpočet opotřebení analytickou metodou

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu
UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %)

| Konstrukce, vybavení |  | OP [%] | Část [%] | K | UP [%] | PP [%] | St. | Živ. | Opot. části | Opot. z celku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Základy vč. zemních prací | S | 8,20 | 100,00 | 1,00 | 8,20 | 8,32 | 11 | 150 | 7,33 | 0,6099 |
| 2. Svislé konstrukce | S | 17,40 | 100,00 | 1,00 | 17,40 | 17,65 | 11 | 80 | 13,75 | 2,4269 |
| 3. Stropy | S | 9,30 | 100,00 | 1,00 | 9,30 | 9,44 | 11 | 80 | 13,75 | 1,2980 |
| 4. Krov, střecha | S | 7,30 | 100,00 | 1,00 | 7,30 | 7,40 | 11 | 70 | 15,71 | 1,1625 |
| 5. Krytiny střech | S | 2,10 | 100,00 | 1,00 | 2,10 | 2,13 | 11 | 40 | 27,50 | 0,5858 |
| 6. Klempířské konstrukce | S | 0,60 | 100,00 | 1,00 | 0,60 | 0,61 | 11 | 30 | 36,67 | 0,2237 |
| 7. Úprava vnitřních povrchů | S | 6,90 | 100,00 | 1,00 | 6,90 | 7,00 | 11 | 50 | 22,00 | 1,5400 |
| 8. Úprava vnějších povrchů | S | 3,30 | 100,00 | 1,00 | 3,30 | 3,35 | 11 | 30 | 36,67 | 1,2284 |
| 9. Vnitřní obklady keramické | S | 1,80 | 100,00 | 1,00 | 1,80 | 1,83 | 11 | 30 | 36,67 | 0,6711 |
| 10. Schody | S | 2,90 | 100,00 | 1,00 | 2,90 | 2,94 | 11 | 80 | 13,75 | 0,4043 |
| 11. Dveře | S | 3,10 | 100,00 | 1,00 | 3,10 | 3,14 | 11 | 50 | 22,00 | 0,6908 |
| 13. Okna | S | 5,20 | 100,00 | 1,00 | 5,20 | 5,27 | 11 | 50 | 22,00 | 1,1594 |
| 14. Povrchy podlah | S | 3,20 | 100,00 | 1,00 | 3,20 | 3,25 | 11 | 15 | 73,33 | 2,3832 |
| 15. Vytápění | S | 4,20 | 100,00 | 1,00 | 4,20 | 4,26 | 11 | 20 | 55,00 | 2,3430 |
| 16. Elektroinstalace | S | 5,70 | 100,00 | 1,00 | 5,70 | 5,78 | 11 | 25 | 44,00 | 2,5432 |
| 17. Bleskosvod | S | 0,30 | 100,00 | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 11 | 30 | 36,67 | 0,1100 |
| 18. Vnitřní vodovod | S | 3,20 | 100,00 | 1,00 | 3,20 | 3,25 | 11 | 20 | 55,00 | 1,7875 |
| 19. Vnitřní kanalizace | S | 3,10 | 100,00 | 1,00 | 3,10 | 3,14 | 11 | 30 | 36,67 | 1,1514 |
| 20. Vnitřní plynovod | S | 0,20 | 100,00 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 11 | 20 | 55,00 | 0,1100 |
| 21. Ohřev teplé vody | S | 1,70 | 100,00 | 1,00 | 1,70 | 1,72 | 11 | 20 | 55,00 | 0,9460 |
| 23. Vnitřní hygienické vyb. | S | 3,00 | 100,00 | 1,00 | 3,00 | 3,04 | 11 | 30 | 36,67 | 1,1148 |
| 25. Ostatní | S | 5,90 | 100,00 | 1,00 | 5,90 | 5,98 | 11 | 11 | 100,00 | 5,9800 |
| Opotřebení: | 30,5 % |

Ocenění

| Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: | = | 2 807,- |
| --- | --- | --- |
| Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): | * | 0,9390 |
| Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): | * | 0,9944 |
| Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): | * | 1,0023 |
| Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): | * | 0,9860 |
| Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): | * | 1,1500 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): | * | 2,4890 |
| Základní cena upravená [Kč/m3] | = | 7 414,24 |
| Plná cena: 794,49 m3 * 7 414,24 Kč/m3 | = | 5 890 539,54 Kč |
| Koeficient opotřebení: (1- 30,5 % /100) | * | 0,695 |
| Administrativní budova č.p. 2136 - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu | = | 4 093 924,98 Kč |
| Úprava ceny vlastnickým podílem | * | 1 / 1 |
| Administrativní budova č.p. 2136 - zjištěná cena | = | 4 093 924,98 Kč |

Rekapitulace nákladových cen:

| Administrativní budova č.p. 2136 | = | 4 093 924,98 Kč |
| --- | --- | --- |
| Nákladové ceny - celkem | = | 4 093 924,98 Kč |

Ocenění výnosovým způsobem

Zatřídění pro potřeby ocenění

| Druh objektu: | Nemovitosti pro administrativu |
| --- | --- |

Míra kapitalizace (dle příl. č. 22):	6,50 %

Výnosy z pronajímaných prostor

| Název | Plocha [m2] | Nájemné [Kč/m2/rok] | Nájemné [Kč/měsíc] | Roční výnos [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| celá stavba | 1,00 | 348 000,- | 29 000,- | 348 000,- |
| Výnosy celkem |  |  |  | 348 000,- |

Ocenění

| Celkové roční výnosy z pronajímaných prostor: | = | 348 000,- Kč |
| --- | --- | --- |

Odpočet nákladů procentem ze započítaného nájemného:

| 348 000,00 * 40 % | - | 139 200,- Kč |
| --- | --- | --- |
| Roční nájemné upravené dle § 32 odst. 5: | = | 208 800,- Kč |
| Míra kapitalizace 6,50 % | / | 6,50 % |
| Cena stanovená výnosovým způsobem | = | 3 212 307,70 Kč |

Ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu oceňování

| Skupina: | C) Bez zásadních změn - stabilizovaná oblast, nemovitost má rozvojové možnosti |
| --- | --- |
| Ocenění nákladovým způsobem | CN | = | 4 093 924,98 Kč |
| Ocenění výnosovým způsobem | CV | = | 3 212 307,70 Kč |
| Rozdíl | R | = | 881 617,28 Kč |

Ocenění dle přílohy č. 23 tab. 2, skupiny C):

| CV + 0.20 R | = | 3 388 631,16 Kč |
| --- | --- | --- |
| Administrativní budova č.p. 2136 - ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu | = | 3 388 631,16 Kč |
| Úprava ceny vlastnickým podílem | * | 1 / 1 |
| Administrativní budova č.p. 2136 - ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu - zjištěná cena | = | 3 388 631,16 Kč |

2. Přípojka vody DN 40 mm

Zatřídění pro potřeby ocenění

| Venkovní úprava § 18: | 1.1.2. Přípojka vody DN 40 mm |
| --- | --- |
| Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC | 2222 |

Nemovitá věc je součástí pozemku

| Délka: | 7,00 m |
| --- | --- |

Ocenění

| Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] | = | 360,- |
| --- | --- | --- |
| Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): | * | 1,1500 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): | * | 2,7650 |
| Základní cena upravená cena [Kč/m] | = | 1 144,71 |
| Plná cena: 7,00 m * 1 144,71 Kč/m | = | 8 012,97 Kč |

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 10 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků

| Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 50 = 20,0 % |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koeficient opotřebení: (1- 20,0 % / 100) | * | 0,800 |
| Nákladová cena stavby CSN | = | 6 410,38 Kč |
| Koeficient pp | * | 0,543 |
| Cena stavby CS | = | 3 480,84 Kč |
| Přípojka vody DN 40 mm - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu | = | 3 480,84 Kč |
| Úprava ceny vlastnickým podílem | * | 1 / 1 |
| Přípojka vody DN 40 mm - zjištěná cena | = | 3 480,84 Kč |

3. Přípojka kanalizace DN 200 mm

Zatřídění pro potřeby ocenění

| Venkovní úprava § 18: | 2.1.4.2 Přípojka kanalizace DN 200 mm |
| --- | --- |
| Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC | 2223 |

Nemovitá věc je součástí pozemku

| Délka: | 8,00 m |
| --- | --- |

Ocenění

| Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] | = | 1 555,- |
| --- | --- | --- |
| Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): | * | 1,1500 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): | * | 2,7260 |
| Základní cena upravená cena [Kč/m] | = | 4 874,77 |
| Plná cena: 8,00 m * 4 874,77 Kč/m | = | 38 998,16 Kč |

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 10 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 70 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků

| Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 80 = 12,5 % |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koeficient opotřebení: (1- 12,5 % / 100) | * | 0,875 |
| Nákladová cena stavby CSN | = | 34 123,39 Kč |
| Koeficient pp | * | 0,543 |
| Cena stavby CS | = | 18 529,- Kč |
| Přípojka kanalizace DN 200 mm - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu | = | 18 529,- Kč |
| Úprava ceny vlastnickým podílem | * | 1 / 1 |
| Přípojka kanalizace DN 200 mm - zjištěná cena | = | 18 529,- Kč |

4. Přípojky elektro 3fázové, kabel Al 16 mm2 v zemi

Zatřídění pro potřeby ocenění

| Venkovní úprava § 18: | 3.1.1. Přípojky elektro 3fázové, kabel Al 16 mm2 v zemi |
| --- | --- |
| Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC | 2224 |

Nemovitá věc je součástí pozemku

| Délka: | 5,00 m |
| --- | --- |

Ocenění

| Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] | = | 140,- |
| --- | --- | --- |
| Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): | * | 1,1500 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): | * | 2,5960 |
| Základní cena upravená cena [Kč/m] | = | 417,96 |
| Plná cena: 5,00 m * 417,96 Kč/m | = | 2 089,80 Kč |

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 10 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků

| Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 50 = 20,0 % |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koeficient opotřebení: (1- 20,0 % / 100) | * | 0,800 |
| Nákladová cena stavby CSN | = | 1 671,84 Kč |
| Koeficient pp | * | 0,543 |
| Cena stavby CS | = | 907,81 Kč |
| Přípojky elektro 3fázové, kabel Al 16 mm2 v zemi - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu | = | 907,81 Kč |
| Úprava ceny vlastnickým podílem | * | 1 / 1 |
| Přípojky elektro 3fázové, kabel Al 16 mm2 v zemi - zjištěná cena | = | 907,81 Kč |

5. Plynová přípojka do DN 40

Zatřídění pro potřeby ocenění

| Venkovní úprava § 18: | 4.1. Plynová přípojka do DN 40 |
| --- | --- |
| Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC | 2221 |

Nemovitá věc je součástí pozemku

| Délka: | 8,00 m |
| --- | --- |

Ocenění

| Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] | = | 305,- |
| --- | --- | --- |
| Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): | * | 1,1500 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): | * | 2,7080 |
| Základní cena upravená cena [Kč/m] | = | 949,83 |
| Plná cena: 8,00 m * 949,83 Kč/m | = | 7 598,64 Kč |

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 10 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 35 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků

| Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 45 = 22,2 % |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koeficient opotřebení: (1- 22,2 % / 100) | * | 0,778 |
| Nákladová cena stavby CSN | = | 5 911,74 Kč |
| Koeficient pp | * | 0,543 |
| Cena stavby CS | = | 3 210,07 Kč |
| Plynová přípojka do DN 40 - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu | = | 3 210,07 Kč |
| Úprava ceny vlastnickým podílem | * | 1 / 1 |
| Plynová přípojka do DN 40 - zjištěná cena | = | 3 210,07 Kč |

6. Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm

Zatřídění pro potřeby ocenění

| Venkovní úprava § 18: | 8.3.29. Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm |
| --- | --- |
| Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC | 211 |

Nemovitá věc je součástí pozemku

Výměra:

76,0*1,8 = 136,80 m2

Ocenění

| Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m2] | = | 480,- |
| --- | --- | --- |
| Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): | * | 1,1500 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): | * | 2,6530 |
| Základní cena upravená cena [Kč/m2] | = | 1 464,46 |
| Plná cena: 136,80 m2 * 1 464,46 Kč/m2 | = | 200 338,13 Kč |

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 10 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 35 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků

| Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 45 = 22,2 % |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koeficient opotřebení: (1- 22,2 % / 100) | * | 0,778 |
| Nákladová cena stavby CSN | = | 155 863,07 Kč |
| Koeficient pp | * | 0,543 |
| Cena stavby CS | = | 84 633,65 Kč |
| Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu | = | 84 633,65 Kč |
| Úprava ceny vlastnickým podílem | * | 1 / 1 |
| Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm - zjištěná cena | = | 84 633,65 Kč |

| Tržní ocenění majetku |  |
| --- | --- |
| 1. Věcná hodnota staveb |  |
| 1.1. Administrativní budova č.p. 2136 |  |
| Věcná hodnota dle THU |  |

Zastavěné plochy a výšky podlaží

| Název | Zastavěná plocha [m2] | výška |
| --- | --- | --- |
| I. Nadzemní podlaží | 16,2*8,5 = | 137,70 | 3,30 m |
| II. Nadzemní podlaží | 12,5*7,7 = | 96,25 | 3,20 m |
| Zastřešení | 12,5*7,7/3 = | 32,08 | 1,00 m |
|  | 266,03 m2 |

Obestavěný prostor

(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení)

| Typ | Název | Obestavěný prostor [m3] |
| --- | --- | --- |
| NP | I. Nadzemní podlaží | (16,2*8,5)*(3,30) = | 454,41 |
| NP | II. Nadzemní podlaží | (12,5*7,7)*(3,20) = | 308,00 |
| Z | Zastřešení | (12,5*7,7/3)*(1,00) = | 32,08 |
| Obestavěný prostor - celkem: | 794,49 m3 |

| Konstrukce | Popis |
| --- | --- |
| 1. Základy vč. zemních prací | základová deska s izolací |
| 2. Svislé konstrukce | zděné s dostatečnou tepelnou izolací |
| 3. Stropy | s rovným podhledem |
| 4. Krov, střecha | střecha stanová |
| 5. Krytiny střech | taška |
| 6. Klempířské konstrukce | titanzinek |
| 7. Úprava vnitřních povrchů | štuková omítka |
| 8. Úprava vnějších povrchů | vápenné omítky |
| 9. Vnitřní obklady keramické | běžné obklady |
| 10. Schody | železobetonové, |
| 11. Dveře | hladké plné nebo prosklené |
| 12. Vrata | chybí |
| 13. Okna | plastová |
| 14. Povrchy podlah | laminátová plovoucí podlaha nebo dlažba |
| 15. Vytápění | ústřední |
| 16. Elektroinstalace | světelná a třífázová |
| 17. Bleskosvod | ano |
| 18. Vnitřní vodovod | rozvod teplé i studené |
| 19. Vnitřní kanalizace | úplná |
| 20. Vnitřní plynovod | chybí |
| 21. Ohřev teplé vody | centrální ohřev vody |
| 22. Vybavení kuchyní | standardní vybavení |
| 23. Vnitřní hygienické vyb. | WC, umyvadla, sprchové kouty |
| 24. Výtahy | chybí |
| 25. Ostatní | digestoř |
| 26. Instalační pref. jádra |  |

| Jednotková cena |  | 7 090 Kč/m3 |
| --- | --- | --- |
| Množství |  | 794,49 m3 |
| Reprodukční cena |  | 5 632 958 Kč |

| Konstrukce | Obj. podíl. [%] | Standardní cena [Kč] | Upravená cena [Kč] | Upravený obj. podíl [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Základy vč. zemních prací | 8,20 | 461 903 | 840 663 | 12,01 |
| 2. Svislé konstrukce | 17,40 | 980 135 | 980 135 | 14,00 |
| 3. Stropy | 9,30 | 523 865 | 523 865 | 7,48 |
| 4. Krov, střecha | 7,30 | 411 206 | 748 395 | 10,69 |
| 5. Krytiny střech | 2,10 | 118 292 | 215 291 | 3,07 |
| 6. Klempířské konstrukce | 0,60 | 33 798 | 111 952 | 1,60 |
| 7. Úprava vnitřních povrchů | 6,90 | 388 674 | 388 674 | 5,55 |
| 8. Úprava vnějších povrchů | 3,30 | 185 888 | 185 888 | 2,65 |
| 9. Vnitřní obklady keramické | 1,80 | 101 393 | 184 535 | 2,64 |
| 10. Schody | 2,90 | 163 356 | 163 356 | 2,33 |
| 11. Dveře | 3,10 | 174 622 | 317 812 | 4,54 |
| 12. Vrata | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. Okna | 5,20 | 292 914 | 292 914 | 4,18 |
| 14. Povrchy podlah | 3,20 | 180 255 | 180 255 | 2,57 |
| 15. Vytápění | 4,20 | 236 584 | 430 583 | 6,15 |
| 16. Elektroinstalace | 5,70 | 321 079 | 321 079 | 4,59 |
| 17. Bleskosvod | 0,30 | 16 899 | 16 899 | 0,24 |
| 18. Vnitřní vodovod | 3,20 | 180 255 | 328 064 | 4,69 |
| 19. Vnitřní kanalizace | 3,10 | 174 622 | 174 622 | 2,49 |
| 20. Vnitřní plynovod | 0,20 | 11 266 | 0 | 0,00 |
| 21. Ohřev teplé vody | 1,70 | 95 760 | 95 760 | 1,37 |
| 22. Vybavení kuchyní | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23. Vnitřní hygienické vyb. | 3,00 | 168 989 | 168 989 | 2,41 |
| 24. Výtahy | 1,40 | 78 861 | 0 | 0,00 |
| 25. Ostatní | 5,90 | 332 345 | 332 345 | 4,75 |
| 26. Instalační pref. jádra | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Upravená reprodukční cena |  | 7 002 073 Kč |
| Množství |  | 794,49 m3 |
| Základní upravená jedn. cena | (JC) | 8 813 Kč/m3 |

Výpočet opotřebení analytickou metodou

(OP = objemový podíl upravený rozestavěností,
UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %)

| Konstrukce, vybavení |  | OP [%] | Část [%] | UP [%] | PP [%] | Stáří | Živ. | Opotř. části | Opotř. z celku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Základy vč. zemních prací | X | 12,01 | 100,00 | 12,01 | 12,01 | 11 | 150 | 7,33 | 0,8803 |
| 2. Svislé konstrukce | S | 14,00 | 100,00 | 14,00 | 14,00 | 11 | 80 | 13,75 | 1,9250 |
| 3. Stropy | S | 7,48 | 100,00 | 7,48 | 7,48 | 11 | 80 | 13,75 | 1,0285 |
| 4. Krov, střecha | X | 10,69 | 100,00 | 10,69 | 10,69 | 11 | 70 | 15,71 | 1,6794 |
| 5. Krytiny střech | X | 3,07 | 100,00 | 3,07 | 3,07 | 11 | 40 | 27,50 | 0,8443 |
| 6. Klempířské konstrukce | X | 1,60 | 100,00 | 1,60 | 1,60 | 11 | 30 | 36,67 | 0,5867 |
| 7. Úprava vnitřních povrchů | S | 5,55 | 100,00 | 5,55 | 5,55 | 11 | 50 | 22,00 | 1,2210 |
| 8. Úprava vnějších povrchů | S | 2,65 | 100,00 | 2,65 | 2,65 | 11 | 30 | 36,67 | 0,9718 |
| 9. Vnitřní obklady keramické | X | 2,64 | 100,00 | 2,64 | 2,64 | 11 | 30 | 36,67 | 0,9681 |
| 10. Schody | S | 2,33 | 100,00 | 2,33 | 2,33 | 11 | 80 | 13,75 | 0,3204 |
| 11. Dveře | X | 4,54 | 100,00 | 4,54 | 4,54 | 11 | 50 | 22,00 | 0,9988 |
| 13. Okna | S | 4,18 | 100,00 | 4,18 | 4,18 | 11 | 50 | 22,00 | 0,9196 |
| 14. Povrchy podlah | X | 2,57 | 100,00 | 2,57 | 2,57 | 11 | 15 | 73,33 | 1,8846 |
| 15. Vytápění | X | 6,15 | 100,00 | 6,15 | 6,15 | 11 | 20 | 55,00 | 3,3825 |
| 16. Elektroinstalace | S | 4,59 | 100,00 | 4,59 | 4,59 | 11 | 25 | 44,00 | 2,0196 |
| 17. Bleskosvod | S | 0,24 | 100,00 | 0,24 | 0,24 | 11 | 30 | 36,67 | 0,0880 |
| 18. Vnitřní vodovod | X | 4,69 | 100,00 | 4,69 | 4,69 | 11 | 20 | 55,00 | 2,5795 |
| 19. Vnitřní kanalizace | S | 2,49 | 100,00 | 2,49 | 2,49 | 11 | 30 | 36,67 | 0,9131 |
| 21. Ohřev teplé vody | S | 1,37 | 100,00 | 1,37 | 1,37 | 11 | 20 | 55,00 | 0,7535 |
| 23. Vnitřní hygienické vyb. | S | 2,41 | 100,00 | 2,41 | 2,41 | 11 | 30 | 36,67 | 0,8837 |
| 25. Ostatní | S | 4,75 | 100,00 | 4,75 | 4,75 | 11 | 15 | 73,33 | 3,4832 |
| Součet upravených objemových podílů: | 100,00 | Opotřebení: | 28,3000 |

| Ocenění |  |
| --- | --- |
| Zastavěná plocha (ZP) | [m2] | 138 |
| Obestavěný prostor (OP) | [m3] | 794,49 |
| Základní upravená jedn. cena (JC) | [Kč/m3] | 8 813 |
| Rozestavěnost | % | 100,00 |
| Upravená cena (RC) | [Kč/m3] | 8 813 |
| Reprodukční hodnota (RC * OP) | [Kč] | 7 001 870 |
| Opotřebení | % | 28,30 |
| Vlastnický podíl | * | 1 / 1 |
| Věcná hodnota (VH) | [Kč] | 5 020 341 |

| 2. Věcná hodnota ostatních staveb |  |
| --- | --- |
| 2.1. Přípojka vody DN 40 mm |  |

Zatřídění pro potřeby ocenění

| Venkovní úprava § 18: | 1.1.2. Přípojka vody DN 40 mm |
| --- | --- |
| Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC | 2222 |
| Délka: | 7,00 m |

Ocenění

| Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] | = | 360,- |
| --- | --- | --- |
| Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): | * | 1,1500 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): | * | 2,7650 |
| Základní cena upravená cena [Kč/m] | = | 1 144,71 |
| Plná cena: 7,00 m * 1 144,71 Kč/m | = | 8 012,97 Kč |

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 10 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků

| Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 50 = 20,0 % |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koeficient opotřebení: (1- 20,0 % / 100) | * | 0,800 |
| Přípojka vody DN 40 mm - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu | = | 6 410,38 Kč |
| Úprava ceny vlastnickým podílem | * | 1 / 1 |
| Přípojka vody DN 40 mm - zjištěná cena | = | 6 410,38 Kč |
| 2.2. Přípojka kanalizace DN 200 mm |  |

Zatřídění pro potřeby ocenění

| Venkovní úprava § 18: | 2.1.4.2 Přípojka kanalizace DN 200 mm |
| --- | --- |
| Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC | 2223 |
| Délka: | 8,00 m |

Ocenění

| Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] | = | 1 555,- |
| --- | --- | --- |
| Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): | * | 1,1500 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): | * | 2,7260 |
| Základní cena upravená cena [Kč/m] | = | 4 874,77 |
| Plná cena: 8,00 m * 4 874,77 Kč/m | = | 38 998,16 Kč |

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 10 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 70 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků

| Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 80 = 12,5 % |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koeficient opotřebení: (1- 12,5 % / 100) | * | 0,875 |
| Přípojka kanalizace DN 200 mm - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu | = | 34 123,39 Kč |
| Úprava ceny vlastnickým podílem | * | 1 / 1 |
| Přípojka kanalizace DN 200 mm - zjištěná cena | = | 34 123,39 Kč |
| 2.3. Přípojky elektro 3fázové, kabel Al 16 mm2 v zemi |  |

Zatřídění pro potřeby ocenění

| Venkovní úprava § 18: | 3.1.1. Přípojky elektro 3fázové, kabel Al 16 mm2 v zemi |
| --- | --- |
| Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC | 2224 |
| Délka: | 5,00 m |

Ocenění

| Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] | = | 140,- |
| --- | --- | --- |
| Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): | * | 1,1500 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): | * | 2,5960 |
| Základní cena upravená cena [Kč/m] | = | 417,96 |
| Plná cena: 5,00 m * 417,96 Kč/m | = | 2 089,80 Kč |

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 10 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků

| Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 50 = 20,0 % |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koeficient opotřebení: (1- 20,0 % / 100) | * | 0,800 |
| Přípojky elektro 3fázové, kabel Al 16 mm2 v zemi - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu | = | 1 671,84 Kč |
| Úprava ceny vlastnickým podílem | * | 1 / 1 |
| Přípojky elektro 3fázové, kabel Al 16 mm2 v zemi - zjištěná cena | = | 1 671,84 Kč |
| 2.4. Plynová přípojka do DN 40 |  |

Zatřídění pro potřeby ocenění

| Venkovní úprava § 18: | 4.1. Plynová přípojka do DN 40 |
| --- | --- |
| Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC | 2221 |
| Délka: | 8,00 m |

Ocenění

| Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] | = | 305,- |
| --- | --- | --- |
| Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): | * | 1,1500 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): | * | 2,7080 |
| Základní cena upravená cena [Kč/m] | = | 949,83 |
| Plná cena: 8,00 m * 949,83 Kč/m | = | 7 598,64 Kč |

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 10 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 35 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků

| Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 45 = 22,2 % |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koeficient opotřebení: (1- 22,2 % / 100) | * | 0,778 |
| Plynová přípojka do DN 40 - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu | = | 5 911,74 Kč |
| Úprava ceny vlastnickým podílem | * | 1 / 1 |
| Plynová přípojka do DN 40 - zjištěná cena | = | 5 911,74 Kč |
| 2.5. Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm |  |

Zatřídění pro potřeby ocenění

| Venkovní úprava § 18: | 8.3.29. Betonová dlažba zám. - šedá tl. do 60 mm |
| --- | --- |
| Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC | 211 |

Výměra:

76,0*1,8 = 136,80 m2

Ocenění

| Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m2] | = | 480,- |
| --- | --- | --- |
| Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): | * | 1,1500 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): | * | 2,6530 |
| Základní cena upravená cena [Kč/m2] | = | 1 464,46 |
| Plná cena: 136,80 m2 * 1 464,46 Kč/m2 | = | 200 338,13 Kč |

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 10 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 35 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků

| Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 45 = 22,2 % |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koeficient opotřebení: (1- 22,2 % / 100) | * | 0,778 |
| Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu | = | 155 863,07 Kč |
| Úprava ceny vlastnickým podílem | * | 1 / 1 |
| Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm - zjištěná cena | = | 155 863,07 Kč |
| 3. Výnosová hodnota |  |
| 3.1. Budova čp. 2136 |  |

Přehled pronajímaných ploch a jejich výnosů

| č. | plocha - účel | podlaží | podlah. plocha | nájem | nájem | nájem | míra kapit. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m2] | [Kč/m2/rok] | [Kč/měsíc] | [Kč/rok] | [%] |
| 1. | Kancelářské prostory | celkem |  |  | 29 000 | 348 000 | 6,50 |
| Celkový výnos za rok: | 348 000 |  |

| Výpočet hodnoty výnosovým způsobem |
| --- |
| Podlahová plocha | PP | m2 | 0 |
| Reprodukční cena | RC | Kč | 7 001 870 |
| Výnosy (za rok) |
| Dosažitelné roční nájemné za m2 | Nj | Kč/(m2*rok) |  |
| Dosažitelné hrubé roční nájemné | Nj * PP | Kč/rok | 348 000 |
| Dosažitelné procento pronajímatelnosti |  | % | 100 % |
| Upravené výnosy celkem | Nh | Kč/rok | 348 000 |
| Náklady (za rok) |
| Daň z nemovitosti |  | Kč/rok | 3 500 |
| Pojištění |  | Kč/rok | 5 700 |
| Opravy a údržba |  | Kč/rok | 5 000 |
| Správa nemovitosti |  | Kč/rok | 7 000 |
| Ostatní náklady |  | Kč/rok | 1 500 |
| Náklady celkem | V | Kč/rok | 22 700 |
| Čisté roční nájemné | N=Nh-V | Kč/rok | 325 300 |
| Míra kapitalizace |  | % | 6,50 |
| Konstantní výnos po neomezenou dobu - věčná renta | Cv = N / i |
| Výnosová hodnota (bez odečtení nákladů na uvedení do pron. stavu) |  | Kč | 5 004 615 |
| Náklady na uvedení do pronajímatelného stavu |  | Kč | 4 000 |
| Výnosová hodnota | Cv | Kč | 5 000 615 |

| 4. Porovnávací hodnota |  |
| --- | --- |
| 4.1. Administrativní budova čp 2136 |  |
| Oceňovaná nemovitá věc |  |
| Obestavěný prostor: | 794,49 m3 |
| Zastavěná plocha: | 137,70 m2 |

Srovnatelné nemovité věci:

| Název: | Víceúčelová stavba čp. 1810 KS V 6036/2020-403 |
| --- | --- |
| Lokalita: | Západní čp. 1810, Tuhnice, Karlovy Vary , Česká republika |
| Popis: | Prodej víceúčelové stavby 195 m2 zastavěné plochy, právní účinky- podáno 25.8.2020 cena 5 000 000,-Kč LV 2758 |
| Pozemek: | 195,00 m2 |
| Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny - meziroční nárůst ceny 1,10 K2 Velikosti objektu 0,95 K3 Poloha 1,15 K4 Provedení a vybavení 1,05 K5 Celkový stav 0,95 K6 Vliv pozemku 0,83 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 | Zdroj: KN |
| Cena k 25.8.2020 | Celkový koeficient KC | Upravená cena |
| 5 000 000 Kč | 0,99 | 4 950 000 Kč |

| Název: | Občanská vybavenost čp. 655 KS V 5043/2020-403 |
| --- | --- |
| Lokalita: | Nové domky čp. 655, Stará Role, Karlovy Vary , Česká republika |
| Popis: | Prodej budovy občanského vybavení 280 m2 zastavěné plochy, právní účinky- podáno 20.7.2020 cena 5 700 000,-Kč LV 1498 |
| Pozemek: | 280,00 m2 |
| Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny - meziroční nárůst ceny 1,10 K2 Velikosti objektu 0,90 K3 Poloha 0,95 K4 Provedení a vybavení 1,10 K5 Celkový stav 0,95 K6 Vliv pozemku 0,90 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 | Zdroj: KN |
| Cena k 20.7.2020 | Celkový koeficient KC | Upravená cena |
| 5 700 000 Kč | 0,88 | 5 016 000 Kč |

| Název: | Občanská vybavenost čp. 1742 KS V 10363/2021-403 |
| --- | --- |
| Lokalita: | Krymská 1742, Tuhnice, Karlovy Vary , Česká republika |
| Popis: | Prodej budovy občanského vybavení 189 m2 zastavěné plochy, právní účinky- podáno 27.10.2021 cena 7 653 288,-Kč LV 678 |
| Pozemek: | 394,00 m2 |
| Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 1,00 K2 Velikosti objektu 0,90 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 0,90 K6 Vliv pozemku 0,80 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 | Zdroj: KN |
| Cena k 20.7.2021 | Celkový koeficient KC | Upravená cena |
| 7 653 288 Kč | 0,65 | 4 974 637 Kč |

| Název: | Hamerská 104/38, Březová, Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Severozápad, 36001, Česká republika |
| --- | --- |
| Lokalita: | Hamerská 104/38, Březová, Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Severozápad, 36001, Česká republika |
| Popis: | Nabizíme Vám na prodej rodinný dům se zastavěnou plochou a nádvoří 190 m2 (7+1), se zahradou o velikosti 549 m2, nacházející se v Březově, 7 minut jízdy od centra města, 4,5 km od lázeňského centra města a Kolonády s Minerálními prámeny. Na pozemku je k dipozici garáž o ploše 28 m2.Objekt je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, plyn a elektřinu. Topení zajišťuje elektrický kotel, horkou vodu – elektrický bojler.V přízemí jsou 2 obytné prostory a 2 koupleny s WC. Ve prvním patře jsou 3 obývací pokoje, velká koupelna, samostatné WC, komora. Zde je také sauna s malým bazénem. Z tohoto patra je východ na zahradu.Ve druhém patře se nachází hala, 2 obývací pokoje, koupelna s WC, východ na balkon.Pozemek sousedí s lesem. Z oken domu je příjemný výhled na okolní přírodu.Karlovy Vary jsou znamé ne jenom lečitelnou sílou minerální vody, ale i svými nádhrenými lesy, což určitě ocení milovníky procházek na svěžím vzduchu a houbaři. |
| Pozemek: | 549,00 m2 |
| Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny - nabídková cena RK 0,90 K2 Velikosti objektu 1,00 K3 Poloha 0,95 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 1,00 K6 Vliv pozemku 0,90 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 | Zdroj: Sreality |
| Cena k 7.9.2021 | Celkový koeficient KC | Upravená cena |
| 6 600 000 Kč | 0,77 | 5 082 000 Kč |

| Minimální jednotková porovnávací cena | 4 950 000 Kč/ks |
| --- | --- |
| Průměrná jednotková porovnávací cena | 5 005 659 Kč/ks |
| Maximální jednotková porovnávací cena | 5 082 000 Kč/ks |

| Výpočet porovnávací hodnoty na základě přímého porovnání |
| --- |
| Průměrná jednotková cena | 5 005 659 Kč/ks |
| Výsledná porovnávací hodnota | 5 005 659 Kč |

4.2. Výsledky analýzy dat

| Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu: |  |
| --- | --- |

Rekapitulace výsledných cen

| 1. Administrativní budova č.p. 2136 - ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu | 3 388 631,20 Kč |
| --- | --- |
| 2. Přípojka vody DN 40 mm | 3 480,80 Kč |
| 3. Přípojka kanalizace DN 200 mm | 18 529,- Kč |
| 4. Přípojky elektro 3fázové, kabel Al 16 mm2 v zemi | 907,80 Kč |
| 5. Plynová přípojka do DN 40 | 3 210,10 Kč |
| 6. Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm | 84 633,70 Kč |
| Výsledná cena - celkem: | 3 499 392,60 Kč |
| Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50: | 3 499 390,- Kč |

slovy: Třimilionyčtyřistadevadesátdevěttisíctřistadevadesát Kč

| Cena zjištěná dle cenového předpisu |  |
| --- | --- |
| 3 499 390 Kč |  |
| slovy: Třimilionyčtyřistadevadesátdevěttisíctřistadevadesát Kč |  |

| Rekapitulace tržního ocenění majetku |  |
| --- | --- |
| 1. Věcná hodnota staveb |  |
| 1.1. Administrativní budova č.p. 2136 | 5 020 340,80 Kč |
| 2. Věcná hodnota ostatních staveb |  |
| 2.1. Přípojka vody DN 40 mm | 6 410,40 Kč |
| 2.2. Přípojka kanalizace DN 200 mm | 34 123,40 Kč |
| 2.3. Přípojky elektro 3fázové, kabel Al 16 mm2 v zemi | 1 671,80 Kč |
| 2.4. Plynová přípojka do DN 40 | 5 911,70 Kč |
| 2.5. Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm | 155 863,10 Kč |
| Věcná hodnota ostatních staveb - celkem: | 203 980,40 Kč |
| 3. Výnosová hodnota |  |
| 3.1. Budova čp. 2136 | 5 000 615,40 Kč |
| 4. Porovnávací hodnota |  |
| 4.1. Administrativní budova čp 2136 | 5 005 659,- Kč |

| Porovnávací hodnota | 5 005 659 Kč |
| --- | --- |
| Výnosová hodnota | 5 000 615 Kč |
| Věcná hodnota | 5 224 321 Kč |

| Obvyklá cena |  |
| --- | --- |
| 5 000 000 Kč |  |
| slovy: Pětmilionů Kč |  |

Komentář ke stanovení výsledné ceny

Obvyklou cenu jsem určil z již skutečně prodaných nemovitých věcí, vyhledáním Kupních smluv a upravil korekčními koeficienty. Dále pro porovnání bylo použito databáze Sreality.cz.

5. ZÁVĚR

5.1. Citace zadané odborné otázky a odpověď

| OBVYKLÁ CENA | 5 000 000 Kč |
| --- | --- |
| slovy: Pětmilionů Kč |  |

Znalecká doložka:

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Městským soudem Praha 2  -  Spálená č. 2  ze dne 3. 1.  1991  pod  pořadovým  číslem  1465  pro základní obor  EKONOMIKA - odvětví  CENY  a  ODHADY  se  zvláštní  specializací odhady nemovitostí.

Znalecký  posudek je  zapsán  pod  pořadovým  číslem 1758-3-2022 znaleckého  deníku.   Znalečné   účtuji  dle   přiložené  likvidace   na  základě  dokladu.

Odměna nebo náhrada nákladů

Odměna byla sjednána smluvně.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 1758-3-2022.

V Praze dne 27.01.  2022

Jiří K o p e c k ý

Meinlinova 312

190 16  P r a h a  9 – Koloděje

Mobil: +420 737 256 762

E-mail: odhadynemo@volny.cz

Přílohy k znaleckému posudku:

Výpis z katastru nemovitostí LV č. 2141, ze dne 10. 9. 2021

Kopie katastrální mapy

Situace předmětného území v měř. 1:8 000

Fotodokumentace